## Slide 1: ERGONOMIA
Y
CIBERNETICA

## Slide 2: Terminología
Ergonomía: Método de análisis de diseño de las herramientas, del equipo y del ambiente, la distribución de la estación de trabajo y la organización general del trabajo.
Meta: Ajustar el trabajo a la persona y no la persona al trabajo.
Traumas Acumulativos (TAs): Lesiones sutiles que pueden afectar los músculos, tendones y nervios en las coyunturas del cuerpo, especialmente en manos, muñecas, codos, hombros, cuello, rodillas y espalda.

## Slide 3
Antropometría : Ciencia que estudia de las dimensiones físicas del cuerpo humano, al aplicar instrumentos de medición con el propósito de establecer estándares para el diseño de diversos objetos.
Biomecánica: Ciencia que estudia la estructura del cuerpo y sus movimientos.
Fisiología: Ciencia que estudia la vida y las funciones orgánicas del ser humano.

## Slide 4: DATOS DE INTERES
Límites para el trabajo humano:
Capacidad de Trabajo: 5 Kcalorías/minuto .
Levantamiento de Cargas: 18.4 kilogramos para hombres y 9.07 kilogramos para mujeres. (O.I.T.)
Límites Ambientales:
  Ruido: 85 dB (A) 8 horas/día - 40 horas/semana (ACGIH)
  American Conference of Governmental Industrial Hygienists
  Temperatura: 27.5 índice WBGT(Wet Bulb Globe Thermometer)
  http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu/Indices/IndiceWBGT.htm
  Iluminación: > 500 lux (óptimo 750) en industria textil

## Slide 5
El índice WBGT (Wet Bulb Globe Thermometer) se va a utilizar para establecer
cuándo una situación presenta riesgos de estrés térmico. A su vez, también
Ayuda a tomar decisiones acerca de las medidas preventivas necesarias para
paliar tales situaciones.
La denominación WBGT proviene de que en su cálculo van a ser necesarios
Los valores de la temperatura húmeda, temperatura seca y temperatura de
globo, medidas respectivamente mediante:
un termómetro de bulbo húmedo (Wet Thermometer),
un termómetro de bulbo seco (Bulb Thermometer)
y un termómetro de globo (Globe Thermometer).
Las expresiones que se utilizan para calcular el índice WBGT son:
WBGT = 0,7 · Th + 0,3 · Tg (ºC) (sin exposición solar)
WBGT = 0,7 · Th + 0,2 · Tg + 0,1 · Ta (ºC) (con exposición solar)
En donde:
Th: temperatura húmeda (ºC)
Tg: temperatura de globo (ºC)
Ta: temperatura seca del aire (ºC

## Slide 6
Una vez hallado el WBGT, se acude a una gráfica que
muestra una curva con valores del índice en función del
calor metabólico del individuo (M), que no debe ser
sobrepasada para no encontrarse éste ante una situación
de riesgo de estrés térmico.
Por tanto, esta gráfica representa el valor máximo que
puede alcanzar el WBGT según el valor que tome M:
Estos valores límite pueden variar ligeramente si la persona no está aclimatada
o si la velocidad del aire no es 0 y el consumo metabólico es alto.

## Slide 7: Fisiología
LA ESPALDA: Es vulnerable
a Traumas Acumulativos.
Normalmente los daños
en la espalda no son el
resultado de un solo
evento, aunque si
la causa de la lesión.

## Slide 8: LA ESPALDA
Compuesta de huesos primarios (Vértebras)
separadas por discos flexibles.
A lo largo del centro corren los nervios de
la espina dorsal.
Los discos proveen acojinamiento entre
las vértebras, para doblarnos y torcernos.
Por ello si lo hacemos mal o mucho con
carga los discos pueden desgastarse.
Con los años los discos se achican,
endurecen y rajan.
Una vez débiles se inflaman, tensan o
se hernian.

## Slide 9: LA ESPALDA
1 ) La columna cervical, que se ocupa de los movimientos y sostén del cuello
2) La columna dorsal que con las costillas forman el tórax
3) La columna lumbar, que es él segmento final y por lo tanto el que soporta mayor peso; de ahí que las lesiones en esta zona sean especialmente frecuentes.
Vértebras
Cervicales
Vértebras
Dorsales
Vértebras
Lumbares
Coxis
Sacro

## Slide 10: LA ESPALDA
Un problema de la parte baja de la espalda se puede presentar de súbito o gradualmente. Se define como agudo si dura un período corto de tiempo, normalmente de unos días a varias semanas. Un problema de la espalda que dura más de 3 meses ya no se define como agudo.

## Slide 11: Causas de Problemas
En muy pocos casos los expertos pueden encontrar la causa exacta de los problemas de la parte baja de la espalda. En la mayoría de los casos, los síntomas se atribuyen a tono muscular deficiente en la espalda, tensión o espasmo muscular, torceduras de la espalda, desgarramientos de los músculos o los ligamentos, o problemas de las coyunturas (articulaciones). A veces los nervios de la médula espinal se irritan debido a un disco "desviado" y esto causa dolor en la nalga o la pierna. También puede causar adormecimiento, hormigueo (picazón), o debilidad en las piernas

## Slide 12
Las personas que tienen una mala condición física y trabajan en áreas que requieren esfuerzo físico pesado, o pasan períodos prolongados de tiempo sentados o parados, tienen mayor riesgo de padecer de problemas de la parte baja de la espalda. La tensión emocional o los largos períodos de inactividad física hacen que los problemas de la espalda parezcan peores.
Los problemas de la parte baja de la espalda frecuentemente son dolorosos. Sin embargo, los pacientes raramente tienen una condición médica grave o problemas serios con los huesos o coyunturas de la espalda.

## Slide 13: Personas vs. Máquinas
Personas:
Más movimientos y tareas variables mejor.
Son creativas, pueden planificar e inventar.
Pueden reaccionar ante eventos imprevistos, identificar y escoger opciones.
Son mejores en la interpretación de datos.
Se cansan, tienen límites y pierden exactitud.
Se distraen fácilmente.
Son inconsistentes y necesitan estímulos.
El ambiente los afecta rápidamente.
Máquinas
Dificultad para los movimientos complejos.
Necesitan reacciones programadas.
Realizan funciones dentro de límites estrechos y definidos.
Son mejores procesando grandes volúmenes.
Realizan movimientos muy repetitivos de fuerza y velocidad.
Realizan con exactitud tareas repetitivas.
Trabajan en ambientes hostiles (tóxicos, radiactivos, temperaturas extremas, etc..

## Slide 14: Diseño del Puesto de Trabajo
Todas las personas somos diferentes, tenemos diferentes figuras y tamaños. Unos altos, otros bajitos, unos jóvenes otros mayores, pero a pesar de ello diseñamos la estación de trabajo de “un tamaño para todos”.
Las personas tenemos limitaciones físicas y mentales para muchas condiciones del trabajo.
Las personas tenemos reacciones predecibles, ya que durante nuestra vida hemos aprendido a reaccionar ante ciertas señales. Si las aprovechamos podemos mejorar la estación de trabajo.

## Slide 15: Beneficios de un adecuado Puesto de Trabajo
Trauma Cumulativo
Calidad-Productividad
El buen uso de la Ergonomía en herramientas, equipos y estaciones o puestos de trabajo puede:
  Reducir lesiones, errores, defectos y costos.
  Reducir cambios de personal y ausentismo.
  Mejorar el manejo confortable,
  la actitud y satisfacción.
  Mejorar la calidad y la
  productividad.
  Estimular la innovación.

## Slide 16: Diseño de Puestos de Trabajo
El pensar sobre la fuerza y debilidad relativa de las personas vs. las máquinas nos puede ayudar a comprender los principios de un buen diseño ergonómico.

## Slide 17: Diseño del Puesto de Trabajo
Tensión Física: Cargas excesivas, movimientos repetitivos, gran duración de las tareas y posturas inadecuadas pueden causar problemas al trabajador.
Tensión Mental: La sobrecarga, la presión de tiempo, o el grado de dificultad del trabajo, pueden producir tensión en cuanto a capacidades mentales (estrés).

## Slide 18: Diseño del Puesto de Trabajo
El Trauma Acumulativo:
CUELLO: Síndrome de Cuello Tenso. Tensión por posición corporal.
ESPALDA: Enfermedad degenerativa de los discos. Discos herniados. Síndrome de Espalda Mecánica. Torcedura de ligamentos. Tensión muscular.
CODO: Epicondilitis. Síndrome del Túnel Radial.
MANOS: Tendonitis. Síndrome del Túnel Carpiano. Síndrome del Túnel Guyon.
HOMBRO: Síndrome de Obstrucción de la Salida Torácica. Tendonitis del Manguito Rotador.
DEDOS: Neuritis Digital. Dedo en gatillo. Enfermedad DeQuervain

## Slide 19: Diseño del Puesto de Trabajo
Manos y Muñecas
Tendonitis: Soga sobre polea
Síndrome del Túnel Carpiano: Manguera de jardín majada
FACTOR DE RIESGO PREVENCION
Repetición Reducir o más suaves
Fuerza Reducir fuerza
Posición Rediseñar tareas, equipos para mantener muñecas en posición “neutral”
Presión Directa sobre palma de Mejorar diseño de
la mano herramientas
Vibración Aislar mano
Frío Proveer calor

## Slide 20: Diseño del Puesto de Trabajo
Brazos y Hombros:
Daños similares a los de las muñecas
FACTORES DE RIESGO:
Repetición: Número de movimientos diarios del brazo
Fuerza: Cantidad de esfuerzo del brazo
Postura: El grado al que se alzan los brazos y los codos cuando
se llevan a la posición alejada del cuerpo

## Slide 21: Diseño del Puesto de Trabajo
La Espalda:
FACTORES DE RIESGO:
Repetición: Número de movimientos de la espalda por cada día
de trabajo.
Fuerza: El peso de la carga que se levanta, se empuja o se hala.
Postura: El grado a que se dobla o tuerce la espalda.
Carga: Tamaño, estabilidad, agarre, bordes filosos, material
resbaladizo.
Distancia: Horizontal entre la carga y el trabajador y vertical a que
se alza, distancia que se mueve.
Ambiente: Frío, calor, esfuerzo en la postura, pisos, obstáculos,
vibraciones.
Personal: Tamaño, fuerza, flexibilidad y capacidad física de la persona;
técnicas para levantar objetos, hábitos de trabajo y de vida.

## Slide 22: Diseño del Puesto de Trabajo
El Cuello
FACTORES DE RIESGO:
Postura: Cuello doblado
SOLUCIONES:
Mejorar la altura del área de trabajo.
Areas de trabajo en ángulos
Oportunidades para cambiar de posición
Tareas variadas
Muebles ajustables

## Slide 23: Diseño del Puesto de Trabajo
Lista de indicadores “rápidos” de posibles problemas en el trabajo.
Torciendo Ropa
Codos Afuera
Malas vibraciones
Hombros muy altos/Muy bajos
Arco de alcance incompleto
Zona de confort
Cabeza buscando
Caderas afuera
Distancia horizontal
Moviendo la cintura
De pie o sentado
No me dejes estático

## Slide 24: EL PROGRAMA ERGONOMICO
ELEMENTOS DEL PROGRAMA:
ORGANIZACIÓN: Responsabilidades, Política, Equipo Humano de Ergonomía, Motivación del empleado.
ADIESTRAMIENTO: Para la Gerencia, los ingenieros, el Equipo de Ergonomía, especialistas y empleados. Sobre Principios de Ergonomía, métodos de trabajo y el Trauma Acumulativo.
COMUNICACIONES: Con los empleados y dentro de la empresa.
IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL TRABAJO: Evaluaciones del trabajo, cuestionarios y encuestas, análisis de los datos del personal.

## Slide 25: ... continuación
ELEMENTOS DEL PROGRAMA:
COMO REALIZAR MEJORAS AL TRABAJO: A corto plazo, desarrollo del equipo a largo plazo, análisis y estudio en grupo, sistema de seguimiento.
ADMINISTRACION MEDICA: Detección temprana, evaluación sistemática y referidos, tratamiento conservador y seguimiento.
VERIFICACION DEL PROGRESO: Tendencias de lesiones y enfermedades, bitácora ergonómica, estudios especiales, revisión administrativa.
CONTROL: Verificación con Hojas de Cotejo de Análisis Ergonómico del Trabajo.