## Slide 1: MEDICION DEL TRABAJO
ELABORADO POR:
YANEIDA RAMIREZ
UNEXPO ANTONIO JOSE DE SUCRE
DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
CATEDRA: ERGONOMIA

## Slide 2: MEDICION DEL TRABAJO
Consiste en una descripción sistemática y cuidadosa de la tarea o puesto de trabajo, para lo que se utilizan observaciones y entrevistas, a fin de obtener la información necesaria.
En algunos casos, se necesitan instrumentos simples de medición, como puede ser un luxómetro para la iluminación, un sonómetro para el ruido, un termómetro para el ambiente térmico, etc.

## Slide 3: VARIABLES A MEDIR
PUESTO DE TRABAJO
ACTIVIDAD FISICA GENERAL
LEVANTAMIENTO DE CARGAS
POSTURA DE TRABAJO Y MOVIMIENTOS
RIESGO DE ACCIDENTES
CONTENIDO DEL TRABAJO
AUTONOMIA

## Slide 4: VARIABLES A MEDIR
COMUNICACIÓN DEL TRABAJADOR Y CONTACTOS PERSONALES
TOMA DE DECISIONES
REPETITIVIDAD DEL TRABAJO
ATENCION
ILUMINACION
AMBIENTE TERMICO
RUIDO

## Slide 5: Medición de tiempos por cronometraje directo y por VTR con análisis en computadora; programas computacionales.
Winowas
Niosh

## Slide 6: Muestreo del trabajo.
Donde:
TE: tiempo empleado
Tp: tiempo tipo por pieza
p: % medio que el operario esta trabajando determinado por muestreo
(TE x p). Se define como TR.(FR): factor de ritmo
K: suplemento de descanso
n: numero de piezas q contiene el lote

## Slide 7: Técnicas de tiempos predeterminados, ventajas e inconvenientes
Se basan en analizar los movimientos elementales que constituyen el ciclo a medir, cuyos valores tipo aparecen en tablas, en función de su nivel de actuación. Los diversos elementos en que se ha descompuesto la tarea no son otra cosa que micromovimientos similares a los therbligs y medidos en la unidad de tiempo denominada UMT (Unidad de medida de Tiempos), cuyo valor es: 1UMT = 0.00001 hora = 1/1000.000 hora = 0.0006 minutos
= 0.036 seg.

## Slide 8: Técnicas de tiempos predeterminados, ventajas e inconvenientes
Descomponer la tarea en sus micromovimientos elementales.
Valorar cada micromovimiento utilizando las tablas correspondientes.
Determinar el tiempo tipo de la tarea por la suma de los tiempos elementales, deducidos de las tablas, de los diversos micromovimientos que constituyen el trabajo estudiado.
El proceso seguido por este sistema para calcular valores tipo, es el siguiente:

## Slide 9: Técnicas de tiempos predeterminados, ventajas e inconvenientes
MTM. (METHODS TIME MEASUREMENT)
MTA. (MOTION TIME ANALYSIS)
WORK FACTOR
BMT. (BASIC MOTION TIMESTUDY)
DMT (DIMENSIONAL NIOTION TIME)
Entre los sistemas mas conocidos se encuentran:

## Slide 10: Técnicas de tiempos predeterminados, ventajas e inconvenientes
Permite un análisis minucioso del método.
* Es un método apropiado y competitivo para obtener tiempos estándar.
* No se necesita reloj para ejecutar el método
* Elimina la necesidad de calificar el desempeño.
* Permite estimar el tiempo normal de una operación aún sin que esta exista todavía.
* Obliga a enfrentarse con mejoras continuas y constantes.
* Forza a llevar un registro.
VENTAJAS

## Slide 11: Técnicas de tiempos predeterminados, ventajas e inconvenientes
Este sistema no es común para todas las empresas.
Se utiliza en más de doce sistemas diferentes.
Para lograr el mayor porcentaje de credibilidad en necesaria la práctica continua.
Sólo se seleccionan a jóvenes para realizar este método.
DESVENTAJAS

## Slide 12
GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!